## Slide 1
KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
ÔN TẬP CUỐI KỲ
PHAN ĐÌNH DUY
Ôn tập các lý thuyết đã trình bày trong 8 tuần học: các phép toán số học trong máy tính, bộ xử lý và pipeline

## Slide 2
Cấu trúc đề thi
Nội dung ôn thi
Ôn tập lý thuyết
Ôn tập bài tập
Giải đề thi mẫu
Hỏi – đáp – thảo luận

## Slide 3: 1. Cấu trúc đề thi
Trắc nghiệm: 30 câu – 9.0 điểm (0.3 điểm/câu)
Tự luận: 1 câu – 1 điểm
Thời gian làm bài: 80 phút
Thi theo lịch của phòng ĐT (11/1/2024 ca 2)

## Slide 4: 2. Nội dung ôn thi
Tuần 1: Máy tính − Các khái niệm & Công nghệ
Tuần 2: Hiệu suất máy tính
Tuần 3: Kiến trúc tập lệnh
Tuần 4: Kiến trúc tập lệnh (ASM  Mã máy)
Tuần 5: Kiến trúc tập lệnh (tiếp theo)
Tuần 6: Kiến trúc tập lệnh (tiếp theo)
Tuần 7: Ôn thi giữa kỳ

## Slide 5: 2. Nội dung ôn thi (tt)
Tuần 8-9: Các phép toán số học trong máy tính
Tuần 10: Datapath trong bộ xử lý
Tuần 11: Datapath trong bộ xử lý (tiếp theo)
Tuần 12: Bài tập cho Datapath của Bộ xử lý
Tuần 13: Kỹ thuật ống dẫn
Tuần 14: Bài tập cho kỹ thuật ống dẫn
Tuần 15: Ôn tập cuối kỳ

## Slide 6: 3. Ôn tập lý thuyết – chương 3
Phép cộng
Phép trừ
Tràn số học
Phép nhân
Phép chia

## Slide 7: 3. Phép nhân
Nhân hai số 4 bit: 1000 x 1001
Thanh ghi số bị nhân
Thanh ghi tích
Thanh ghi số nhân
Điều khiển
Mạch cộng
8 bit
8 bit
8 bit
Số nhân[0]
Dịch trái
Dịch phải
Ghi
Cộng
Bắt đầu
Số nhân[0] == 1?
1a. Cộng giá trị số bị nhân vào tích và lưu kết quả lại vào tích
2. Dịch số bị nhân sang trái 1 bit
3. Dịch số nhân sang phải 1 bit
Hoàn thành
Đã lập đến lần thứ 4?
Đúng
Đúng
Sai
Sai

## Slide 8: 3. Phép chia
Chia hai số 6 bit: 40:19 (101000 : 010011)
Thanh ghi Số chia
Thanh ghi
Số dư (Số bị chia)
Thanh ghi Thương
Điều khiển
Mạch cộng/trừ
12 bit
12 bit
12 bit
Dịch phải
Dịch trái
Ghi
Cộng/trừ
6 bit
Bắt đầu
Kiểm tra
Số dư?
2a. Dịch thanh ghi Thương sang trái một bit, gán giá trị “1” vào bit trọng số nhỏ nhất
3. Dịch thanh ghi Số chia sang phải 1 bit
Hoàn thành
Lần lập thứ 7?
Đúng
Sai
Số dư < 0
1. Lấy giá trị thanh ghi Số dư trừ cho giá trị thanh ghi Số chia, đặt kết quả lại vào thanh ghi Số dư
2b. Dịch thanh ghi Thương sang trái một bit, gán giá trị “0” vào bit trọng số nhỏ nhất. Đồng thời, khôi phục lại giá trị ban đầu bằng cách cộng giá trị thanh ghi Số dư với giá trị thanh ghi Số chia, đặt kết quả lại vào thanh ghi Số dư.
Số dư >= 0

## Slide 9: 3. Ôn tập lý thuyết – chương 4
Giới thiệu
Nhắc lại các quy ước thiết kế logic
Xây dựng đường dữ liệu (datapath) đơn giản
Hiện thực datapath đơn chu kỳ

## Slide 10
Instruction Fetch (Nạp lệnh)
Instruction Decode & Operand Fetch
(Giải mã và lấy các toán hạng cần thiết, Gọi tắt là “Instruction Decode”)
ALU (Giai đoạn sử dụng ALU hay giai đoạn thực thi)
Memory Access (Giai đoạn truy xuất vùng nhớ)
Result Write (Giai đoạn ghi lại kết quả/lưu trữ)
10
Fetch
Instruction
Decode
ALU
Memory Access
Result Write
Next Instruction
Quy trình thực thi lệnh của MIPS (5 công đoạn)
03/2017
Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.
Notes: 10

## Slide 11: 3. Ôn tập lý thuyết – chương 4

## Slide 12: 3. Ôn tập lý thuyết – chương 4
Quá trình thực thi lệnh
Các khối được sử dụng trong quá trình thực hiện lệnh  critical path của một lệnh  thời gian cần để thực thi lệnh
Tín hiệu đầu vào và đầu ra của các khối
Chu kỳ clock cho processor đơn chu kỳ: Thời gian thực thi của lệnh dài nhất

## Slide 13: Các đường hoạt động khi lệnh thuộc nhóm logic và số học thực thi
Trình bày các khối chức năng được sử dụng khi thực thi lệnh add?
I-Mem, Mux, Regs, Mux, ALU, Mux, Regs

## Slide 14: Các đường hoạt động khi lệnh lw thực thi
Trình bày các khối chức năng được sử dụng khi thực thi lệnh lw?
I-Mem, Mux, Regs, ALU, D-mem, Mux, Regs

## Slide 15: Các đường hoạt động khi lệnh sw thực thi
Trình bày các khối chức năng được sử dụng khi thực thi lệnh sw?
I-Mem, Regs, ALU, D-mem

## Slide 16: Các đường hoạt động khi lệnh beq thực thi
Trình bày các khối chức năng được sử dụng khi thực thi lệnh beq?
I-Mem, Regs, Mux, ALU, Mux

## Slide 17: Control
Giá trị các tín hiệu điều khiển tương ứng với mỗi lệnh như sau:
Khối “Control” trong datapath nhận input là 6 bits từ trường “opcode” của mã máy, dựa vào đó các tín hiệu điều khiển được sinh ra tương ứng như bảng.
Notes: Trường shamt chỉ được sử dụng cho các lệnh dịch, xoay

## Slide 18: ALU Control
“ALU Control” nhận input là 6 bits từ trường funct của mã máy, đồng thời dựa vào 2 bits “ALUOp” được sinh ra từ khối “Control” để sinh ra output là 4 bits điều khiển ALU, theo quy tắc như bảng sau:

## Slide 19: 3. Ôn tập lý thuyết – chương 5
Giới thiệu kỹ thuật pipeline
Sự tăng tốc của kỹ thuật pipeline so với đơn chu kỳ, đa chu kỳ
Các xung đột xảy ra khi thực hiện pipeline
  Xung đột cấu trúc
  Xung đột dữ liệu
  Xung đột điều khiển

## Slide 20
Nạp lệnh từ bộ nhớ − IF
Giải mã lệnh và đọc các thanh ghi − ID
Thực thi − EX
Truy xuất bộ nhớ − MEM
Ghi kết quả vào thanh ghi − WB

## Slide 21: 3. Ôn tập lý thuyết – chương 5

## Slide 22: 3. Ôn tập lý thuyết – chương 5
Non-forwarding
Full-forwarding

## Slide 23: 3. Ôn tập lý thuyết – chương 5
Chu kỳ của đơn chu kỳ, đa chu kỳ pipeline, đa chu kỳ không pipeline
Xử lý xung đột dữ liệu (full-forwarding hoặc non-forwarding)

## Slide 24: THẢO LUẬN